## Slide 1
REPORT
GRADUATION
答辩日期：2023年5月23日
答辩人：周浩能
指导老师：刘桂贤
基于TUSS4470芯片
的超声波接近传感器设计

## Slide 2
GUANGDONG UNIVERSITY OF TECHNOLOGY
目录
CONTENTS
选题背景和研究意义
Research background and significance
研究过程
Research process
关键技术与创新点
Key technologies and innovation points
总结与展望
Summary and outlook
01
03
04
02

## Slide 3
选题背景和研究意义
01

## Slide 4
超声波接近传感器用于检测不同材料、外形、颜色或浓度的物体，具有极佳的精确性、灵活性和可靠性，被广泛应用于无人机、自动化生产线等领域。相比其他检测方法，超声波检测可以对各种不同特性的物体进行检测，比如固体、液体、粉末，甚至是透明物体。检测与表面的性质无关，表面可以粗糙或平滑、清洁或脏污、潮湿或干燥。而且其结构非常坚固，对脏物、环境光线或噪声不敏感。
选题背景
国内外研究状况
研究意义
参考文献
选题背景
研究背景与研究意义
研究过程
关键技术与创新点
总结与展望

## Slide 5
选题背景
国内外研究状况
研究意义
参考文献
在基于峰值检测和干涉技术的高精度超声测距系统的设计中，没有利用复杂算法，只是依靠 硬件就提高了测距系统的精度
美国 Ji-De Huang
伦敦 JosephC.Jackson
采用渡越时间法来进行超声波测距，在该 文中，作者将超声波测距技术应用与移动机器人、物理内部结构探测和医学成像 方面
将交叉相关联和正弦发生器技术应用在超声波测距系统中，将超声测距系统的分 辨率进一步的提高
葡萄牙 Ricardo Queiros
研究背景与研究意义
研究过程
关键技术与创新点
总结与展望

## Slide 6
选题背景
国内外研究状况
研究意义
参考文献
贵州大学 雷建龙
研发出一种便携式液位测量仪。该测量仪器能够通过温度传感器对声速进行修正，提高了检测精度。
开展了窄带调频超声波距离检测的研究，利用较低的瞬时超声波功率来获得很高的平均发射功率。
北京科技大学 李希胜
国内研究人员在回波信号检测、超声波换能器研发、超声发射脉冲选取等方面取得了突破性进展，为超声波接近传感器的发展提供了有力的支持。
长春理工大学 田志宏
设计了一种能够智能避障的自动轮椅车，在车上各个方向同时安装多组超声波接近传感器传感器，通过融合各传感器数据达到避障的效果。
研究背景与研究意义
研究过程
关键技术与创新点
总结与展望

## Slide 7
选题背景
国内外研究状况
研究意义
参考文献
精度高
CPLD芯片可产生高精度的脉冲信号，精确匹配超声换能器的固有频率。
研究意义
稳定性好
检测策略丰富
适用场景广
研究背景与研究意义
研究过程
关键技术与创新点
总结与展望
TUSS4470芯片具有脉冲诊断机制，可稳定的发射脉冲。
TUSS4470芯片具有多种脉冲配置方式，可提供丰富的检测策略。
由于TUSS4470芯片可灵活调整发射脉冲的方式，传感器适用于多种场景。

## Slide 8
选题背景
国内外研究状况
研究意义
参考文献
【01】杨媛, 高勇, 马军, 等. CPLD 在超声波传感器驱动控制电路中[J]. 西安理工大学学报, 2000(4): 381-383.
【02】黄丽萍. 车载可视倒车雷达预警系统的研制[Z]. 2010.
【03】范思航. 超声波换能器驱动及前端接收电路研究[D]. 西安石油大学, 2014.
【06】汤传国. 基于超声波测距的倒车雷达系统研究[D]. 长安大学, 2015.
【07】韩韧, 金永威, 王强. 基于 STM32 和超声波测距的倒车雷达预警系统设计[J]. 传感器 与微系统, 2016, 35(4): 63-66.
研究背景与研究意义
研究过程
关键技术与创新点
总结与展望
【08】……

## Slide 9
研究过程
02

## Slide 10
总体设计
详细设计
实物制作与测试
原理图设计
PCB设计
程序设计
程序仿真
性能参数测试
检测策略可行性测试
回波特性测试
总体设计
硬件设计
软件设计
实验设计
研究背景与研究意义
研究过程
关键技术与创新点
总结与展望

## Slide 11
控制电路设计
电源、时钟、复位、JTAG下载、检测计数等电路的设计。
总体设计
详细设计
TUSS4470芯片外围电路
充能引脚、脉冲发射引脚、回波接收引脚、分离接地等电路的设计。
研究背景与研究意义
研究过程
关键技术与创新点
总结与展望
01
硬件设计
控制电路设计
TUSS4470芯片外围电路设计
原理图
PCB
实物制作与测试

## Slide 12
总体设计
详细设计
配置TUSS4470芯片
MCU通过SPI协议与驱动芯片进行通信，发送配置数据，并接收其状态位。
脉冲控制信号产生
产生脉冲控制信号，传输至驱动芯片产生脉冲。
物体检测
通过检测回波信号，判断物体是否到达检测范围内。
02
软件设计
配置TUSS4470芯片
脉冲信号产生
物体检测
程序框图
研究背景与研究意义
研究过程
关键技术与创新点
总结与展望
实物制作与测试

## Slide 13
END
总体设计
详细设计
03
实验设计
性能参数测试
检测策略可行性测试
回波特性测试
性能参数测试
测试传感器的基本参数，如：精度、检测范围等。
检测策略可行性测试
设计对照实验，在有干扰的情况下通过调整检测策略，观察其是否起到作用。
回波特性测试
对不同材料、不同距离的物体进行测试，观察回波波形的波峰点，总结规律。
研究背景与研究意义
研究过程
关键技术与创新点
总结与展望
实物制作与测试

## Slide 14
01
02
03
04
需要根据封装选取合适型号的器件，进行选购。
器件选型
然后将各器件焊接至电路板上。
实物焊接
再利用示波器等调试工具进行程序调试。
程序调试
在传感器功能调试正常后，进行实验。
实验测试
总体设计
详细设计
实物制作与测试
研究背景与研究意义
研究过程
关键技术与创新点
总结与展望

## Slide 15
关键技术与创新点
03

## Slide 16
TUSS4470芯片外围电路
TUSS4479芯片外围电路
程序设计
实验测试
通过查阅芯片手册，确定每一个引脚的配置方式，以及所连接电阻、电容的参数，例如为保证VPWR引脚与VDRV引脚的电压差大于0.3V，需在引脚间添加二极管防止电流回流。
原理图设计
关注每个引脚器件在布局布线过程中需要注意的事项，例如电阻电容的放置位置、布线形式等等，需根据优先级来完成PCB设计，以减小各类信号间的干扰。
PCB设计
研究背景与研究意义
研究过程
关键技术与创新点
总结与展望

## Slide 17
配置驱动芯片
SPI实现原理
确定配置数据的结构、具体值
脉冲信号产生
需根据配置的脉冲数、发射脉冲次数来产生脉冲控制信号。
物体检测
根据回波特性，为简化程序，通过设定检测窗口的形式来完成检测。
程序设计
研究背景与研究意义
研究过程
关键技术与创新点
总结与展望
TUSS4479芯片外围电路
程序设计
实验测试

## Slide 18
配置驱动芯片
SPI实现原理
SPI通信通过一个移位寄存器来实现，高位发送数据，移位后低位接收数据。
引脚波形图
在时钟信号的上升沿发送数据，下降沿接收数据。连续发送多帧数据时，片选信号需要经历低-高-低的过程。
研究背景与研究意义
研究过程
关键技术与创新点
总结与展望
TUSS4479芯片外围电路
程序设计
实验测试

## Slide 19
配置驱动芯片
数据结构
寄存器配置值
在写入模式时，每帧数据的发送都可完成一个寄存器的配置，以控制传感器工作，如芯片就绪时的电压值、发射脉冲的脉冲数、脉冲数诊断位等。
在写入、读取模式下数据结构有所不同。
研究背景与研究意义
研究过程
关键技术与创新点
总结与展望
TUSS4479芯片外围电路
程序设计
实验测试

## Slide 20
脉冲信号产生
IOMODE1
仿真波形图
选取IOMODE1作为脉冲发生模式，通过IO1、IO2两引脚配合产生脉冲控制信号。
脉冲产生的逻辑可分为单次脉冲产生和多次脉冲产生，在连续产生脉冲信号时，IO1引脚信号经历低-高-低的过程。
研究背景与研究意义
研究过程
关键技术与创新点
总结与展望
TUSS4479芯片外围电路
程序设计
实验测试

## Slide 21
物体检测
参考回波波形
实物测试
当检测到回波信号电压值超过所设定阈值时，TUSS4470芯片的OUT4引脚拉高，此时认为接收到了回波信号。
为简化程序，我们可以通过示波器测得，当物体距离为100mm、200mm时，其峰值为0.68V、0.84V，距离起点的时间t为1.25ms、2.41ms，我们可以将检测窗口设置为1.24ms-2.41ms，只在该窗口内对OUT4引脚的信号进行检测。
研究背景与研究意义
研究过程
关键技术与创新点
总结与展望
TUSS4479芯片外围电路
程序设计
实验测试

## Slide 22
物体检测
传感器是否检测到物体根据检测状态来判断：在发射完一次脉冲后，会延时一段时间t2等待回波（t2由检测范围决定），如在这段时间中检测到物体，DETECTED_NUM+1，在完成a次脉冲的发射与检测后，进行状态转移判断。
可根据应用场景来调节a、b的值，极大的提高了传感器的灵活性。
检测状态转移图
研究背景与研究意义
研究过程
关键技术与创新点
总结与展望
TUSS4479芯片外围电路
程序设计
实验测试

## Slide 23
虚拟示波器
可存储通电后的波形数据，便于程序调试。
研究背景与研究意义
研究过程
关键技术与创新点
总结与展望
实验测试
回波特性实验结果图
检测策略实验
在外界干扰的情况下，通过调整a、b的值，使得传感器能正常工作，证明了该检测策略的可行性。
TUSS4479芯片外围电路
程序设计
实验测试

## Slide 24
总结与展望
04

## Slide 25
25
器件选型
PCB设计
测试材料
回波特性影响因素
总结
总结
展望
研究背景与研究意义
研究过程
关键技术与创新点
总结与展望
降压芯片功率选取有误，时钟频率选取不合适。
许多器件的布局不当，例如电源的滤波电容，没有起到作用。
只对几种材料的板材以及距离进行了测试，不能更深入的研究回波与材料间的关系。
只测试了不同距离、不同材料、不同脉冲数的回波特性，未考虑发射角度所带来的影响。

## Slide 26
展望
研究背景与研究意义
研究背景与研究意义
研究过程
关键技术与创新点
总结与展望
总结
展望
纠正器件选型所犯错误。
将二层板改为四层板，减小传感器的大小。
用封装更小的国产FPGA芯片替代MAX II芯片，在降低成本的同时进一步减小传感器大小。
硬件方面
根据不同应用场景，测试总结最好的检测策略，使其达到更好的检测效果。
软件方面
对更多类型的材料进行测试，总结回波特性与材料的关系。
对不同角度的回波进行测试，总结回波特性规律。
实验方面

## Slide 27
感谢您的批评指正
答辩日期：2023年5月23日
答辩人：周浩能
指导老师：刘桂贤